Užitoční pomocníci na doma ale aj na cesty

V redakcii sa nám zišla trojica zariadení značky tp-link určených na sieťový prenos údajov. Prvým z nich je mobilné Wi-Fi M7200, pomocou ktorého je možné prenášať údaje prostredníctvom sietí mobilných operátorov. Druhým zariadením je cestovný smerovač TL-WR902AC, ktorý je schopný plniť viaceré úlohy súvisiace s prenosom údajov nielen prostredníctvom Wi-Fi sietí. Posledným zariadením je súprava TL-PA7010P určená na prenos údajov prostredníctvom elektrickej siete.

Prvé dojmy

Všetky tri zariadenia sú dodávané v lákavých krabiciach tyrkysovo-žltej farby, ktoré okrem samotných zariadení obsahujú príslušenstvo určené na prvotný rozbeh. V prípade mobilného Wi-Fi ide o kábel microUSB dĺžky 40 cm. Cestovný smerovač je doplnený o nabíjací adaptér, rovnaký USB kábel a naviac o plochý UTP kábel CAT 5.e dĺžky 60 cm. Súprava TL-PA7010P obsahuje dva UTP káble dĺžky 2 m. Ako už býva u značky tp-link zvykom, všetky balenia obsahujú kvalitne spracované návody na inštaláciu s potrebnými prihlasovacími údajmi.

Zariadenia majú minimalistický avšak veľmi elegantný a účelný vzhľad. Usporiadanie tlačidiel, portov a informačných LED je prehľadné a jasné. Všetko je dobre vysvetlené a popísané v návodoch na inštaláciu. Mobilné Wi-Fi a cestovný smerovač majú „cestovné“ rozmery a hmotnosť tzn. bez problémov sa vmestia do menšieho ruksaku, aktovky, ale aj do dámskej kabelky.

Spustenie

Mobilné Wi-Fi je nutné otvoriť podobným spôsobom ako staršie mobilné telefóny. Pod batériou sa nachádza slot na SIM kartu štandardnej veľkosti. V prípade použitia SIM kariet menších rozmerov je teda nutné použiť konverzný adaptér. Po pár sekundovom podržaní spúšťacieho tlačidla nás zariadenie upozorní na začatie svojej činnosti pomocou troch LED diód zelenej farby (indikátor nabitia batérie, aktivity siete 4G/3G a siete Wi-Fi). Diódy po čase zhasnú avšak možno ich znovu rozsvietiť stlačením tlačidla On/Off. Pokiaľ nechceme nič nastavovať, zariadenie môžeme ihneď plnohodnotne používať. V prípade ak predsa len chceme vykonať určité zmeny, do internetového prehliadača zadáme URL tplinkmifi.net. Správcovské rozhranie zariadenia je elegantné, jednoduché a jasné. V časti Rozšírené (Advanced) možno v prvom rade nastaviť vlastnosti 4G/3G pripojenia týkajúce sa siete mobilného operátora (použitá SIM), po ktorom nasledujú parametre siete Wi-Fi. Pridanou hodnotou sú nastavenia filtrovania MAC adries, NAT forwardovania, DHCP servera, dátových limitov či šetriaceho režimu. Príjemným doplnkom je možnosť práce so SMS správami.

Obr. 1 Správcovské rozhranie mobilného Wi-Fi

Smerovač TL-WR902AC je veľmi sofistikované zariadenie, ktoré vo svojom malom tele ukrýva nesmierne množstvo funkcií. Využíva dve frekvenčné pásma 2,4 GHz a 5 GHz a dokáže pracovať v 3 módoch:

| Prepínač módov | Funkcia | Spôsob pripojenia |
| --- | --- | --- |
| Share ETH | Router | Smerovač k Internetu – RJ-45 Zariadenia k smerovaču – Wi-Fi |
| Share Hotspot | Hotspot | Smerovač k Internetu – Wi-Fi Zariadenia k smerovaču – Wi-Fi |
| AP/Rng Ext/Client | AP | Smerovač k Internetu – RJ-45, ktorý zapojíme do iného smerovača poskytujúceho Internet Zariadenia k smerovaču – Wi-Fi |
|  | Range Extender | Smerovač k Internetu – Wi-Fi, ktorú vysiela iný s smerovač poskytujúci Internet Zariadenia k smerovaču – Wi-Fi |
|  | Klient | Smerovač k Internetu – Wi-Fi, ktorú vysiela iný smerovač poskytujúci Internet Zariadenia k smerovaču – RJ-45 |

Smerovač poskytuje množstvo užitočných funkcií, ktoré sú bežne ponúkané omnoho drahšími zariadeniami ako napr.: časová kontrola prístupu, filtrovanie MAC, dynamická/statická LAN IP, DHCP server, Port Forwarding, UPnP, DMZ, DDNS, DoS, SPI Firewall, IP/doménový filter... Samozrejmosťou je podpora PPTP, L2TP, IPSec, šifrovania WPA/WPA2.

Veľmi zaujímavou funkciou, ktorá rovnako ako v prípade mobilného Wi-Fi zdokonaľuje aj toto zariadenie, je možnosť pripojenia externých dátových zariadení prostredníctvom portu USB. Ich administrácia sa vykonáva v menu USB Settings, v ktorom je možné riešiť správu používateľov, zdieľanie súborov a prístup k údajom cestou FTP/Media servera. GUI smerovača, ktoré je možné sprístupniť v internetovom prehliadači zadaním URL tplinkwifi.net, je prehľadné, všetky jeho časti sú zrozumiteľné a práca v ňom je intuitívna.

Obr. 2 GUI rozhranie cestovného smerovača

Poslednou súčasťou tria sieťových zariadení je súprava TL-PA7010P. Tá obsahuje dve samostatné jednotky zapojiteľné do bežnej zásuvky 220V. Podľa návodu funguje prenos na vzdialenosť 300 m. Súprava však nie je prioritne určená na prenos údajov na veľkú vzdialenosť napr. medzi dvoma budovami. Tie budú istotne napájané z dvoch samostatných rozvádzačov. V jednej budove (napr. rodinnom dome), ktorá je pripojená na jeden elektrický rozvádzač, však funguje spoľahlivo. Dve jednotky zasunieme do zásuviek 220V a vykonáme ich spárovanie: stlačíme tlačidlo Pair na jednej jednotke a do 2 minút na druhej jednotke. Po pár sekundách dôjde k spárovaniu jednotiek, ktoré je indikované trvale svietiacou informačnou diódou. Po spárovaní jednotiek tieto fungujú úplne transparentne. Využívajú štandard HomePlug AV2 MIMO OFDM, ktorého charakteristikou je podpora 1 Gbps prenosov. To znamená, že bez najmenších problémov zvládnu prenos 4K videa.

Jednoduchý test

Testovanú konfiguráciu predstavoval mobilný Wi-Fi so 4G SIM kartou, ku ktorému bol pripojený cestovný smerovač v móde Range Extender. Smerovač bol prostredníctvom Wi-Fi pripojený k ďalšiemu smerovaču, ktorého LAN výstup sme pripojili k jednotke prenosu cez elektrickú sieť. Nakoniec sme k druhej jednotke pripojili PC. Napriek tejto pomerne neefektívnej prenosovej trase sme získali výbornú prenosovú rýchlosť na úrovni cca 30 Mbps. To znamená, že všetky prvky prenosového kanála pracovali na výbornú.

Celkové zhodnotenie

Elegantné zariadenia poskytujúce širokú škálu sieťovej funkcionality a to za veľmi príjemnú cenu. Tp-link nesklamal a ponúka sieťové prvky, ktoré možno využiť doma ale aj na cestách a všade tam, kde potrebujeme byť flexibilný čo sa týka sieťovej konektivity.

Parametre:

M7200 4G/3G 150/50 Mbps, FDD-LTE/TDD-LTE/DC-HSPA+/HSPA/UMTS, 1x SIMcard slot, IEEE 802.11b/g/n 300Mbps 2,4GHz, WPA-PSK/WPA2-PSK, filtrovanie MAC, 1x microUSB, 1x Reset, 2000mAh batéria, rozmery: 94×56,7×19,8 mm

TL-WR902AC IEEE 802.11ac/n/a 5GHz, IEEE 802.11b/g/n 2,4GHz, 433(11ac)/150(11n)/300Mbps dual band Wi-Fi, multi-mode, 1x 10/100Mbps RJ-45 WAN/LAN, 1x Reset, 1x USB 2.0, 1x prepínač módov, 1x WPS, WEP,WPA/WPA2,WPA-PSK/WPA2-PSK, WDS Bridge, WMM, Wireless štatistiky, rozmery: 74x67x22 mm

TL-PA7010P KIT HomePlug AV2, EU zástrčka, 1x RJ-45 1000Mbps, dosah 300 m, priechodzia el. zásuvka 220V/16A, 128-bit AES šifrovanie, tlačidlo párovania, LED indikátory, sofistikovaný režim úspory energie až 85%, rozmery: 131×72×42 mm

Cena: M7200 58,28 Eur, TL-WR902AC 31,61 Eur, TL-PA7010P KIT 48,74 Eur

Plusy a mínusy:

+ malé ľahko prenosné sieťové zariadenia, skvelé GUI, výborná cena, výkon zodpovedajúci technickým parametrom

- GUI len v anglickom jazyku

Hodnotenie:

Konštrukcia: 96%

Vzhľad: 98%

Funkcionalita: 98%

Výkon: 94%

Celkovo: 96,5%

Marek Sopko